Załącznik nr 2 do SIWZ

Opis parametrów technicznych jakie powinien posiadać fabrycznie nowy ciągnik rolniczy (z rocznika 2010)

| Parametr | Wymagania minimalne | Wypełnia oferent podać zastosowane rozwiązania lub parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. Silnik | - moc znamionowa min 70KW - turbodoładowany typu diesel wraz intercolerem - pojemność skokowa min 4500 cm3 - liczba cylindrów min 4 - maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 380Nm |  |
| 2. Układ hydrauliczny | - rozdzielacze hydrauliki zewnętrznej min. 2 - udźwig podnośnika tylnego min 3500 kg - ciśnienie pompy głównej min. 45 l/m - mechaniczny układ regulacji siłowej |  |
| 3. Kabina | - fotel z amortyzacją - klimatyzacja - max. poziom hałasu w kabinie 80 dBA - wentylacja i ogrzewanie - spryskiwacze przedniej szyby oraz wycieraczki przedniej i tylnej szyby - możliwość wsiadania oraz wysiadania na obie strony ciągnika - minimum 2 lusterka wsteczne - oświetlenie robocze z przodu i tylu ciągnika - oświetlenie wnętrza kabiny - przednie i tylne błotniki - światło ostrzegawcze (kogut) |  |
| 4. Napęd | - napęd 4 x 4 - skrzynia biegów min. 12x12 |  |

1

|  | - możliwość rozłączania napędów - koła nie mniejsze niż: przód R 24 i tył R 34 - blokada mechanizmu różnicowego |  |
| --- | --- | --- |
| 5. WOM. | - mechaniczne załączanie WOM |  |
| 6. Wymiary z kabiną | - Długość całkowita min 4200 mm - szerokość minimalna 1900 mm - wysokość całkowita 2700 mm - prześwit nad gruntem minimum 420 mm |  |
| 7. Promień skrętu | - max promień skrętu 5100 mm |  |
| 8. Pojemność zbiornika paliwa | - min 90 litrów |  |
| 9. Układ kierowniczy | - wspomaganie kierownicy |  |
| 10. Układ zawieszenia narzędzi | - przedni TUZ |  |
| 11. Układ hamulcowy | - układ hamulcowy na 2 koła - Wyposażony w układ pneumatyczny do sterowania hamulcami przyczepy, |  |
| 12. Wyposażenie dodatkowe | - obciążniki przód min 450 kg - gaśnica - trójkąt ostrzegawczy - instrukcja obsługi w języku polskim - radio z głośnikami i anteną |  |

Pług

| 1 | Kompatybilność pługa odśnieżnego z oferowanym ciągnikiem rolniczym polegająca na montażu pługa z przodu ciągnika |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Mocowany na trzypunktowym układzie zawieszenia przednim TUZ |  |
| 3 | Szerokość robocza 3300 mm |  |
| 4 | Wysokość pługa od 800 do 1100 mm |  |
| 5 | Hydraulicznie zmieniany kąt skrętu tarczy |  |
| 6 | Sterowanie pługa z kabiny operatora |  |
| 7 | Lemiesz gumowy |  |

2

Wóz ascenizacyjny:

| 1 | Konstrukcja wozu asenizacyjnego ramowa |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Rok produkcji 2010 |  |
| 3 | Zbiornik o pojemności 5000 litrów |  |
| 4 | Zbiornik stalowy, ocynkowany ogniowo, wewnątrz wzmocniony |  |
| 5 | Kompresor Jurop PN45M lub MEC 5000/M |  |
| 6 | Zestaw kołowy jednoosiowy |  |
| 7 | Wymienne ucho zaczepu |  |
| 8 | Mechanicznie regulowana stopka podporowa |  |
| 9 | Instalacja oświetleniowa wymagana przez przepisy ruchu drogowego |  |
| 10 | Długość węża ssawnego min. 6m |  |
| 11 | Główna zasuwa spustowa o średnicy 4`` sterowana hydraulicznie |  |
| 12 | Tylny właz o średnicy min. 700mm |  |
| 13 | Zawór bezpieczeństwa nadciśnieniowy i podciśnieniowy |  |
| 14 | Świadectwo homologacji |  |
| 15 | Przystosowany do pracy z ciągnikiem o mocy 70KW |  |

Wypełniony załącznik należy dołączyć do oferty.

3